Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Nr GR.OŚ.7624-7/2007/08

z dnia  28.01.2008r

CHARAKTERYSTYKA

CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Zgodnie z wymogami art.56 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Przedmiotową charakterystykę  sporządzono w oparciu o dane zawarte w  „Informacji o planowanym przedsięwzięciu ” .

- Rodzaj , skala i usytuowanie  przedsięwzięcia

Inwestycja polegana na przebudowie  drogi gminnej przez wieś RECZKÓW NOWY gmina Aleksandrów o szerokości jezdni od 3m do 4m  oraz o nr ewid. 408 , 464  i długości od km 0+000,00  do km  1+1140,4 .

Roboty drogowe zlokalizowane będą w linii istniejącego pasa drogowego .

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w Gminie Aleksandrów pow. piotrkowski w odległości około 45km od Piotrkowa Trybunalskiego .

Pas drogowy wyznaczają granice działek. Istniejąca droga  na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni tłuczniowej .

Projektowany fragment kończy się odcinkiem drogi o nawierzchni brukowej i częściowo tłuczniowej .

Na odcinku drogi występuje fragmentami rów po stronie południowej , który będzie zaadoptowany i przedłużony.

Ze względu na ograniczone nakłady  finansowe na przebudowę drogi oraz nieuregulowany przebieg linii rozgraniczającej , zakresem modernizacji objęto jezdnię drogi tj. zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji  tłuczniowej jako przyszłej podbudowy tłuczniem i dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem asfaltem (emulsją asfaltową) i grysami oraz uregulowaniem osi jezdni w ramach istniejącego pasa drogowego .

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposób  ich wykorzystania i pokrycia szatą  roślinną

Realizacja planowanej inwestycji nie będzie wymagała uzyskania  wcześniejszego zezwolenia na wycięcie   drzew lub krzewów. Posiada w otoczeniu roślinność niską typową dla terenów rolnych . Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo płaski .

Przebieg projektowanej do przebudowy  drogi  gminnej w planie sytuacyjnym  znajduje się w istniejącym śladzie nawierzchni  jezdni z zachowaniem   płynności.

Aktualny stan techniczny nawierzchni powoduje wiele utrudnień  komunikacyjnych związanych  z zaopatrzeniem , dojazdem do siedlisk   oraz  dojazdem do przyległych gruntów rolnych .Obecnie nawierzchnia drogi posiada liczne nierówności oraz koleiny będące wynikiem zbyt małej wytrzymałości   warstwy jezdnej .

Sytuacja taka powoduje rozmiękanie korpusu drogowego po opadach atmosferycznych .

Planowana inwestycja  nie ingeruje  w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym  nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego .

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach oznaczonych numerami   408 i 464.

- 2 -

- Rodzaj technologii

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych drogi poprzez  wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej do projektowanego spadku jednostronnego 2% oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniającą z tłucznia (dopuszcza się kliniec)   o grubości średnio 10cm oraz dobudowie poboczy z mieszanki piaszczysto - gliniastej szer. 0,50m.

Nadmiar uzyskanego gruntu będzie  wbudowany  w istniejące nierówności i zaniżenia występujące w korpusie drogi .

Konstrukcje nawierzchni drogi zostały wyliczone dla obciążenia ruchem lekkim.

Przy zastosowaniu powyższych wyliczeń zaprojektowano  dwukrotne powierzchniowe utrwalenie jezdni przy użyciu asfaltu D-200 (emulsja asfaltowa)  i grysów :

Warstwa I – 6 kg/m² asf. D-200 i 25 kg/m²grysów frakcji 8-16mm

Warstwa II – 1,5 kg/m² asf. D-200 i 10 kg/m²grysów frakcji 4-6,3mm

Pobocza z warstwy mieszanki piaszczysto- gliniastej  grub. śr. 15 cm.

Po wykonaniu całości inwestycji teren zostanie uporządkowany .

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się innych wariantów realizacji projektowanej inwestycji .

Zaproponowana technologia jest najkorzystniejsza technicznie i ekonomicznie .

Nie narusza interesów osób trzecich .

- Przewidywana ilość  wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców ,

materiałów , paliw oraz energii

Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady  będą zbierane selektywnie

i magazynowane na terenie  do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .

Powstały urobek będzie zagospodarowany w miejscu jego wytworzenia , z zachowaniem  aktualnego przeznaczenia działki .

Szczegółowe warunki  postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251)

Budowa i eksploatacja  inwestycji nie może powodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych lub zmian stanu wody  na gruncie  wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wykorzystania wody .

Paliwo będzie wykorzystywane tylko przez koparkę , wał  i spychacz .

- Rozwiązania chroniące środowisko

Przebudowa  drogi wpłynie na poprawę  ruchu drogowego .

Zmniejszy czas przejazdu  , a także poprawi jakość życia mieszkańców poprzez szybszy dostęp do drogi głównej .

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko .

7. Rodzaj i przewidywana ilość  wprowadzanych do środowiska  substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiązań  chroniących środowisko

Przy wykonywaniu przebudowy  drogi zgodnie z przyjętą technologią nie będą przenikały do środowiska żadne szkodliwe substancje  i energie mogące pogorszyć istniejący stan środowiska

- 3 -

naturalnego.

8.  Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się  występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Występowanie obszarów podlegających ochronie , znajdujących się w zasięgu

znaczącego oddziaływania

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie realizowane w obszarach podlegających ochronie w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody .

10. Podsumowanie – wnioski

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska .