OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU DROGI GMINNEJ

JANIKOWICE – MARIANÓW

GMINA ALEKSANDRÓW

#### od km 0+000 do km 1+859.45

- INFORMACJE OGÓLNE

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi Zlecenie Gminy Aleksandrów

  - Materiały i opracowania źródłowe wykorzystane przy opracowaniu projektu:

- Mapa sytuacyjna przedmiotowego odcinka - skala 1:1000

- Wyniki inwentaryzacji i uzupełniających pomiarów terenu, przeprowadzonych przez projektanta

  - OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga gminna na odcinku Janikowice – Marianów prowadzi przez tereny rolnicze. Pas drogowy wyznaczają granice działek. Zabudowa zlokalizowana jest we wsi Janikowice w przeważającej części po lewej stronie drogi. Droga o nawierzchni żwirowej przebiega przez teren równinny. Aktualny stan techniczny nawierzchni powoduje wiele utrudnień komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem i dojazdem sprzętu rolniczego do przyległych gruntów rolnych.

Obecnie nawierzchnia drogi posiada liczne nierówności, koleiny będące wynikiem braku spadków poprzecznych jezdni oraz zbyt małą wytrzymałość warstwy jezdnej. Sytuacja taka powoduje rozmiękanie korpusu drogowego po opadach atmosferycznych.

Biorąc pod uwagę istniejący stan w/w drogi, remont jest konieczny i uzasadniony.

  - OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt opracowano w wersji uproszczonej w związku z czym zawiera on tylko niezbędne dane potrzebne do wykonania zadania. Zrezygnowano z opracowania profilu podłużnego. Projektowaną niweletę należy maksymalnie wpisać w istniejącą niweletę drogi tak, aby zminimalizować roboty ziemne.

Na początku oznaczonym PT (km 0+000) tj. w miejscowości Janikowice i na końcu opracowywanego odcinka oznaczonym KT (km 1+859.45) należy niwelety dostosować do istniejącej niwelety dróg o nawierzchni asfaltowej.

Droga w planie posiada 4 załamania oznaczone:

Z1 km 0+511.88,

Z2 km 0+680.75,

Z3 km 1+136.35,

Z4 km1+467.86

i 6 łuków kołowych wpisanych w załamania, których wierzchołki oznaczono od W1 do W6

łuk nr 1: od km 0+020.00 do km 0+041.19

łuk nr 2: od km 0+140.19 do km 0+194.54

łuk nr 3: od km 1+187.95 do km 1+211.75

łuk nr 4: od km 1+228.23 do km 1+269.84

łuk nr 5: od km 1+620.24 do km 1+638.62

łuk nr 6: od km 1+729.50 do km 1+760.28

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Klasa techniczna drogi – D

- Prędkość projektowa – 40 km/h

- Szerokość jezdni na odcinkach prostoliniowych – 4.0m

- Szerokość jezdni na łuku nr 1 – 6.0m

- Szerokość jezdni na łuku nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 – 4.0m

- Szerokość jezdni na łuku nr 5 – 5.8m

- Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostoliniowych i na łukach nr: 2, 3, 4, 6 dwustronny – 2%

- Spadek poprzeczny jezdni na łukach nr 1 i nr 5 jednostronny 6%

- Szerokość poboczy – 0,75 m

- Spadek poprzeczny poboczy – 8%

- Nachylenie skarp rowów 1:1,5

- Nawierzchnia wykonana jako beton asfaltowy grubości 3cm Podbudowa górna z destruktu grubości 10cm

- Podbudowa dolna na odcinku od km 0+000 do km 1+620.24 – istniejąca jezdnia żwirowa

- Podbudowa dolna na odcinku od km 1+620.24 do km 1+859.45 – istniejąca jezdnia żwirowa wzmocniona warstwą destruktu grubości 10cm

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy istniejącą drogę  wyrównać i wyprofilować. Nadmiar uzyskanego gruntu należy wbudować w istniejące nierówności i zaniżenia występujące w korpusie drogi.

Na odcinkach, gdzie występują rowy przydrożne należy je oczyścić, aby umożliwić prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego.

W projekcie przewidziano pobocza gruntowe.

ZJAZDY NA DROGI BOCZNE I ZJAZDY GOSPODARCZE

Na remontowanym odcinku przewidziane są trzy zjazdy drogowe:

nr 1 km 0+040.6

nr 2 km 1+190.36

nr 3 km 1+629.43

nr 4 km 1+750.77

nawierzchnię zjazdów projektuje się z destruktu o grubości 10cm. Geometria zjazdów pokazana na rysunku „ Przebieg drogi w planie”.

Zjazdy indywidualne do posesji i na pola należy realizować w zakresie do pasa drogowego. Lokalizacja zjazdów pokazana jest na rys. „ Przebieg drogi w planie”. Przewiduje się wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z destruktu o grubości 10cm, a na pola jako gruntowe. (Geometria zjazdów indywidualnych wg rozwiązania typowego)

ODWODNIENIE

W ciągu remontowanej drogi istnieją rowy odpływowe połączone z istniejącymi przepustami drogowymi w km 1+153.80, w km 1+297.70 i w km 1+310.90 oraz rowy odparowujące.

ROBOTY ZIEMNE. KOLIZJE NAZIEMNE I PODZIEMNE

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia należy wykonywać za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Zasuwy wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym należy wyregulować wysokościowo do rzędnych nawierzchni. Na kablu telefonicznym, przebiegającym pod jezdnią wykonać przekopy kontrolne i jeśli zajdzie taka potrzeba przedłużyć lub ułożyć rurę osłonową w taki sposób, aby końce rury z obu stron wystawały min. 0.5m poza krawędź jezdni; końce zabezpieczyć pianką poliuretanową. W razie potrzeby na kablu ułożyć rurę osłonową dwudzielną typu AROT A-110/PS.

Lokalizacja jest pokazana na rys. „ Przebieg drogi w planie”.

Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

- Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej Janikowice – Marianów w gminie Aleksandrów na długości od 0+000 do 1+859,45.

- W pierwszym etapie należy wykonać przeglądy istniejących przepustów i ścianek czołowych, wykonać przekopy kontrolne i ewentualnie założyć lub tylko przedłużyć rury osłonowe na kablu telefonicznym pod jezdnią oraz dostosować poziom zasuwy wodociągowej do żądanej rzędnej nawierzchni.

- W drugim etapie należy wykonać wzmocnienie istniejącej jezdni po uprzednim wykonaniu rozbiórek istniejącej nawierzchni asfaltowej w niezbędnym zakresie.

- W trzecim etapie należy wykonać nawierzchnię jezdni głównej.

- W etapie końcowym należy wykonać pobocza, zjazdy na drogi boczne, zjazdy indywidualne do posesji i na pola oraz oczyścić istniejące rowy.

- W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociąg z przyłączami i kable

telefoniczne – roboty w pobliżu uzbrojenia należy wykonywać ręcznie za

wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb.

Przewidywane zagrożenia:

- Roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników

- Roboty z użyciem mas bitumicznych, których opary mogą źle oddziaływać na organizm ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników

- Praca w pobliżu pojazdów będących w ruchu – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników

Miejsce i czas zagrożenia – teren budowy w czasie trwania prac remontowych

Sposób prowadzenia instruktażu

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych instruktaż powinien być prowadzony przez właściwe służby BHP mające stosowne uprawnienia.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania

robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub w ich sąsiedztwie

- Właściwe oznakowanie robót

- Właściwe przeszkolenie BHP pracowników

- Właściwe ubrania robocze

- Sprawny sprzęt

- Zapewnienie dojazdu do strefy robót

- W obrębie uzbrojenia roboty realizować pod nadzorem właściwych branżowo służb

- Właściwie wyposażona apteczka

- Zapewnienie szybkiego kontaktu telefonicznego

- Stały nadzór nad robotami sprawowany przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANIKOWICE - MARIANÓW

od km 0+000 do km 1+859.45

| NAZWA PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNA X | WSPÓŁRZĘDNA Y |
| --- | --- | --- |
| KT | 5538191.37 | 4561897.02 |
| PT | 5537954.03 | 4560212.93 |
| S1 | 5537934.73 | 4560228.81 |
| S2 | 5538256.38 | 4560364.82 |
| S3 | 5537649.84 | 4561381.23 |
| S4 | 5538298.24 | 4561429.77 |
| S5 | 5537992.21 | 4561802.02 |
| S6 | 5538227.58 | 4561486.51 |
| W1 | 5537921.27 | 4560214.41 |
| W2 | 5537905.64 | 4560352.56 |
| W3 | 5537949.86 | 4561384.29 |
| W4 | 5537947.64 | 4561433.30 |
| W5 | 5537976.10 | 4561813.58 |
| W6 | 5538083.02 | 4561859.79 |
| Z1 | 5537920.36 | 4560696.82 |
| Z2 | 5537928.90 | 4560865.47 |
| Z3 | 5537948.16 | 4561320.66 |
| Z4 | 5537962.82 | 4561651.54 |
| KL1 | 5537919.83 | 4560227.13 |
| KL2 | 5537906.81 | 4560379.77 |
| KL3 | 5537949.48 | 4561396.04 |
| KL4 | 5537949.08 | 4561454.07 |
| KL5 | 5537985.46 | 4561817.68 |
| KL6 | 5538097.58 | 4561864.79 |
| PL1 | 5537934.05 | 4560213.83 |
| PL2 | 5537908.70 | 4560325.50 |
| PL3 | 5537949.71 | 4561372.24 |
| PL4 | 5537948.67 | 4561412.49 |
| PL5 | 5537975.26 | 4561803.41 |
| PL6 | 5538068.89 | 4561853.68 |