- 1 -

I . Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla remontu drogi

we wsi Wolica gm. Aleksandrów.

- Podstawa opracowania :

- umowa  z inwestorem – Urzędem Gminy w Aleksandrowie.

- mapa d/c projektowych  terenu inwestycji w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego

geodetę Pana Tomasza  Kuca,

- rozporządzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie warunków technicznych , jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący :

Zakres opracowania obejmuje remont  drogi o długości 1231,69m  przez wieś Wolica od skrzyżowania z drogą powiatową .

Przedmiotowa droga posiada  przekrój drogowy o nawierzchni jezdni gruntowej ulepszonej

kruszywem kamiennym.

Szerokość istniejącej jezdni ca 2,70 - 3,50m.

Droga  przebiega  przez teren zabudowy zagrodowej oraz pola uprawne w przeważającej części. Stan techniczny dróg zły, wyboje i deformacja w jezdni.

Odwodnienie ulic powierzchniowe , po naturalnym ukształtowaniu terenu, nie zmienia się istniejących stosunków wodnych.

Szerokość istniejącego pasa drogowego , jest nie regularna  wyznaczona przez granice prawne działek przyległych do przedmiotowej drogi . Droga usytuowana jest na działce o nr ewd. 132 w istniejącym  pasie drogowym , oraz w pasie drogi powiatowej o nr ewd. 176 na skrzyżowaniu.

W pasie drogowym występuje następująca infrastruktura techniczna :

- kabel telefoniczny doziemny,

- sieć wodociągowa gminna,

- odcinkowo kabel eNN.

- Rozwiązania projektowe :

W zakresie robót budowlanych  objętych projektem remontu przewidziano wykonanie górnej warstwy podbudowy na istniejącym utwardzeniu jezdni  drogi oraz wykonanie warstwy ścieralnej jezdni  z betonu asfaltowego.

Na odcinku remontowanym  przyjęto parametry techniczne :

- szerokość jezdni  3,50m na odcinku km 0+000,00 do 0+595,36,

- odcinek przejściowy dług.10m z szer. 3,50 na 3,00m,

- szerokość jezdni 3,00m na odcinku 0+605,36 do 1+231,69,

- szerokość poboczy gruntowych 0,50m lub do granicy pasa  drogowego,

- odwodnienie powierzchniowe, nie zmienia się istniejących stosunków wodnych na gruncie,

- kategoria ruch KR1 / lekki /,

- 2 -

- prędkość projektowa 40km/h ,

- nawierzchnia bitumiczna.

II. Opis techniczny architektoniczno – budowlany

- Droga  w planie i przekroju podłużnym :

Ogólna długość remontowanej  drogi  wynosi 1231,69m.

Teren inwestycji jest płaski. Przebieg remontowanej trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem płynności. Niweleta projektowanej jezdni drogi w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni nie ulepszonej  po wyrównaniu do projektowanego spadku poprzecznego przez  profilowanie i zagęszczenie oraz wykonanie górnej warstwy podbudowy i warstwy ścieralnej .

- Przekrój normalny :

Zaprojektowano przekrój drogowy na całej długości o szer. jezdni 3,50 do 3,00m   , spadek daszkowy 2% na prostej , na łukach poziomych podano na planie sytuacyjnym. Pobocza ziemne  szer. 0,50m lub do granicy pasa drogowego o  spadku 6% - 8%.

Na łukach  pionowych spadki w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania drogi.

3.  Konstrukcja :

3.1. Dla zakładanego obciążenia ruchem średnim KR1 zaprojektowano  nawierzchnię drogi :

- warstwa ścieralna grub.3cm z betonu asfaltowego grysowo – żwirowego 0/11mm KR1

- górna warstwa podbudowy grub.12 cm z kruszywa łamanego (dolomit)   4/31,5mm

+ skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 ,

- istniejące ulepszone podłoże do plantowania i zagęszczenia.

3.2. Pobocza o nawierzchni  z kruszywa naturalnego z zagęszczenię do wskaźnika 1,00.

- Kolizje z urządzeniami obcymi.

4.1. Armatura wodociągowa :

Istniejące urządzenia wodociągowe  występujące w pasie remontowanym zostają wyregulowane wysokościowo do projektowanego terenu. Na całym odcinku drogi  przewiduję się regulację :

- zasuw hydrantowych  : 3szt.(obudowy żeliwne )

- imery na przyłączach  wodociągowych  : 3 szt.( obudowy żeliwne )

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi  powierzchniowe w dostosowaniu do istniejącej konfiguracji terenu przyległego .

- 3 -

Przewiduję się przepusty drogowe  :

-  w km 0+002,95 w pasie drogi powiatowej  rur żelbetowych o śr 50cm  l=9,00m wlot i

wylot żelbetowy prefabrykowany ze ściankami skośnymi wg  KPED ,

-  w km 0+239,40 remont istniejącego przepustu na  śr 50cm z rur żelbetonowych  o

l=9,00m wlot i wylot żelbetowy prefabrykowany ze ściankami skośnymi wg  KPED ,

Inwestycja nie ingeruje w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym nie wymaga pozwolenia wodno – prawnego

7.  Roboty wykończeniowe.

W ramach robót wykończeniowych występuje :

- wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym,

- profilowanie  poboczy , obrobienie na czysto z zagęszczeniem mechanicznym ,

- wykonanie oznakowania pionowego ulicy.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektanta branży drogowej do przedmiotowego opracowania pod względem zgodności z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi :

Oświadczam, iż przedmiotowe opracowanie projektu budowlanego zostało sporządzone w oparciu o zamówienie Inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował :

- 4 -

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla remontu drogi  przez wieś Wolica w gm. Aleksandrów pow. piotrkowski.

Zakres robót w kolejności realizacji :

- Plantowanie i profilowanie istniejącego utwardzenia jezdni drogi ,

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kam.

- Ułożenie warstwy ścieralnej  z masy asfaltobetonowej .

- Formowanie poboczy z gruntu miejscowego oraz z dokopu z profilowania terenu,

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na remontowanej trasie drogi istnieją obiekty budowlane zlokalizowane poza pasem drogowym.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

  - wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia robót budowlanych,

  - roboty budowlane nawierzchni jezdni ,

IIa. Branża sanitarna

Nie występuje.

IIb. Branża elektryczna

Nie występuje.

IIc. Branża telekomunikacyjna

Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z przebudową  dróg  to:

III-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A –

rozporządzenia*)

III-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej .

III-3 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czynniki

toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

- 5 -

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i  zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych ,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

OPRACOWAŁ:

Spis treści :

1. Opis techniczny budowlany              str. 1-3.

2. Informacja BIOZ                               str. 4-5.

2. Rysunki techniczne :

- nr 1-3 projekt zagospodarowania terenu drogi skala 1:500,

- nr 4 przekrój  normalny i konstrukcyjny drogi  skala 1:50.